Green Box 01  /  Green Rock 01

Системы Грин Бокс 01 и Грин Рок 01 разработаны для очистки мыльной воды из  бани и сауны. Такая вода содержит небольшое количество твёрдых веществ и жира.

Размеры:

|  |  | Green Box 01 | Green Rock 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Диаметр входящей трубы | 75 | 75 |
| B | Диаметр исходящей трубы | 50 | 50 |
| C | Материал установки | ПЕ-пластик | ПЕ-пластик |
| D | Материал крышки | ПЕ-пластик | ПЕ-пластик |
| E | Диаметр установки | 420 мм | 420 мм |
| F | Высота установки | 500 мм | 1060 мм |
| G | Расстояние от основания до середины входящей трубы | 430 мм | 800мм |
| H | Расстояние от основания до середины исходящей трубы | 50 мм | 50 мм |
| I | Ширина установки со шлангами | 520 мм | 520 мм |
|  | Общий вес с фильтрами | 12 кг | 22 кг |

Установка

Шаг 1

Выкопайте котлован для установки Green Box 01 (Green Rock 01), учитывая все размеры. Дно котлована засыпьте гравием. Не забудьте вырыть траншею для исходящей трубы для качественного поглощения.

Шаг 2

Опустите установку Green Box 01 (Green Rock 01) в котлован. Отведите исходящую трубу в подходящее место, например, в канаву. Другой вариант: несколько раз положить исходящую трубу вокруг системы. Убедитесь, что

_________________________________________________________________

почва впитывает воду. Если да, то конец трубы должен быть выведен наружу для промывки.

Шаг 3

Утеплите и установку и входящую/исходящую трубы, например, экструдированным пенопластом. Заполните котлован землёй до уровня входящей трубы.

Если системой будут пользоваться зимой, то необходим дополнительный слой утепления. Снежный покров и дополнительный слой утепления защищают установку от замерзания.

Эксплуатация

Итак, если при эксплуатации установки вода течёт медленно или не течёт вовсе:

- Откройте крышку секции с фильтрами

- Если там находится вода, то вытащите фильтры, чтобы ушла вода

- Аккуратно достаньте ёмкость с фильтром из фильтрационной секции

- Использованный фильтр утилизируют, ёмкость от фильтра выбрасывается

- Промойте фильтрационную ёмкость и саму установку

- Установите фильтрационный катридж

Закройте крышку. Теперь установка Green Box 01  и Green Rock 01 готовы к эксплуатации.

__________________________________________________________________